## Slide 1: Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
Nội dung cần nắm được:
1- Các phương thức thuê tàu
2- Vận đơn (B/L - Bill of Lading)
3- Trách nhiệm của người chuyên chở theo các công ước quốc tế và quy định của Việt Nam
4- Các điều khoản trong VCP
5- Khiếu nại người chuyên chở

## Slide 2: Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
I- Ưu nhược điểm của VTB
1- Ưu điểm
đầu tư cơ sở hạ tầng thấp
năng lực chuyên chở lớn
giá thành VTB thấp
2- Nhược điểm
Tốc độ thấp: 14  20 hải lý/h
Nhiều rủi ro

## Slide 3: Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển
II- Cơ sở vật chất kỹ thuật của VTB
Tàu buôn (merchant ships)
Cảng biển (ports)
1- Tàu buôn
1.1- khái niệm
Viện KTếHHải: là tàu chở hàng hóa hoặc hành khách vỡ mục đích thương mại
1.2- đặc trưng

## Slide 4: 1.2- đặc trưng kinh tế kỹ thuật của tàu biển
Tên tàu
Chủ tàu
Cảng đăng ký của tàu
Mớn nước của tàu (draught)
Mớn nước khi tàu không hàng
Mớn nước khi tàu có hàng
Vạch xếp hàng (Load line) – vạch Plimsoll

## Slide 5: 1.2- ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt cña tµu biÓn
Đéng c¬ tµu
Träng l­îng cña tµu (displacement)
100 CB = 2,83 m³
D = M/35
Träng l­îng nhÑ (LD – light displacement)
Träng l­îng nÆng (HD – heavy displacement)
HD = LD + träng l­îng hµng hãa vµ vËt phÈm cung øng

## Slide 6: 1.2- ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt cña tµu biÓn
-Träng t¶i cña tµu (carrying capacity)
Träng t¶i tßan phÇn (DWC) = HD – LD
Träng t¶i tÞnh (DWCC) = DWC – träng l­îng vËt phÈm cung øng
Dung tÝch ®ăng ký cña tµu (register tonnage)
Dung tÝch ®ăng ký toµn phÇn (GRT - Gros Register Tonage)
Dung tÝch ®ăng ký tÞnh (NRT - Net Register Tonage)
NRT = GRT – dung tÝch c¸c phßng ăn ë, gi¶i trÝ, buång m¸y hoa tiªu

## Slide 7: 1.2- ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt cña tµu biÓn
-Dung tÝch chøa hµng cña tµu (cargo space – CS)
CS hµng bao kiÖn
CS hµng rêi
HÖ sè xÕp hµng cña tµu (coefficient loading – CL)
CL = CS / DWCC
HÖ sè xÕp hµng cña hµng (stowage factor - SF)
Lµm thÕ nµo ®Ó xÕp hµng tèi ­u ?
CL = SF  Sgk

## Slide 8: 1.2- ®Æc tr­ng kinh tÕ kü thuËt cña tµu biÓn
KÝch th­íc cña tµu:
ChiÒu dµi: chiÒu dµi toµn bé vµ chiÒu dµi theo mín n­íc
ChiÒu réng cña tµu
CÊp h¹ng cña tµu (class of ship)
Cê tµu (flag): cê cña n­íc mµ tµu mang quèc tÞch
Cê th­êng (conventional flag)
Cê ph­¬ng tiÖn (flag of convinience)
Cê ph­¬ng tiÖn phæ biÕn trong TMQT vì 2 lý do:
+ chÝnh trÞ
+ kinh tÕ

## Slide 9: 1.3- ph©n lo¹i tµu bu«n (Sgk)
1. Theo c«ng dông:
Tµu chë hµng kh«: tµu chë hµng b¸ch ho¸, tµu container, tµu LASH, tµu RO-RO, tµu LO-LO, tµu chë hµng ®«ng l¹nh, tµu kÕt hîp,…
Tµu chë hµng láng: tµu dÇu, tµu chë nhiªn liÖu hãa láng…

## Slide 10: 1.3- ph©n lo¹i tµu bu«n (Sgk)
2. Theo c¸c ®Æc tr­ng kinh tÕ – kü thuËt cña tµu
Tuæi tµu
®éng c¬ tµu
CÊu t¹o tµu
CÊp h¹ng tµu
Cê tµu
Träng t¶i tµu (ULCC, VLCC,…)

## Slide 11: 1.3- ph©n lo¹i tµu bu«n (Sgk)
3. Theo ph­¬ng thøc kinh doanh tµu
Tµu chî (liner)
Tµu ch¹y r«ng (tramp): tµu chuyÕn, tµu ®Þnh h¹n

## Slide 12: 1.4- ®éi tµu bu«n thÕ giíi (Sgk)
Sù ph¸t triÓn cña ®éi tµu bu«n thÕ giíi
Xu h­íng tiÕn bé kü thuËt cña ®éi tµu bu«n

## Slide 13: 1.5- ®éi tµu biÓn cña ViÖt Nam (Sgk)
Tæng träng t¶i
C¬ cÊu ®éi tµu

## Slide 14: 2- c¶ng biÓn (Sgk)
2.1. ®Þnh nghÜa
Lµ n¬i ra vµo neo ®Ëu ®Ó xÕp dì hµng hãa cña tµu biÓn
 2 chøc năng: phôc vô tµu vµ hµng
2.2. trang thiÕt bÞ
cña c¶ng

## Slide 15: 2- c¶ng biÓn (Sgk)
2.3. c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng cña c¶ng
Sè l­îng tµu ra vµo
Sè l­îng tµu cã thÓ lµm hµng trong cïng mét kháang thêi gian
Khèi l­îng hµng hãa xÕp dì trong năm

## Slide 16: 2- c¶ng biÓn (Sgk)
2.4. Phân loại cảng

## Slide 17: 2- c¶ng biÓn (Sgk)
2.5. c¶ng biÓn ViÖt Nam